## Slide 1
多种线条综合应用
广东省第五届高校（高职）青年教师教学大赛
《AutoCAD辅助园林景观设计》

## Slide 2
课 堂 导 看
嘉陵江滨水活力景观新岸线

## Slide 3
知识回顾
在 Auto CAD 2007 中绘制图形的主要步骤？
提问
1
2
列举常用图框的规格？
设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
A3——297mm×420mm
A2——420mm×594mm
A1——594mm×841mm

## Slide 4
预 习 情 况
根据雨课堂的数据统计查看课前预习情况

## Slide 5
学习目标
教学目标 | 目标描述
知识目标 | 1.了解Auto CAD 2007中绘制二维图形的方法； 2.理解 Auto CAD 2007点、直线、多段线等操作方法； 3.掌握多种线条综合应用的绘制方法。
能力目标 | 1. 能够掌握多种线条综合应用的绘制技能； 2. 能够绘制二维图形。
素质目标 | 1.培养学生客观、公正、严谨的学习态度； 2.培养学生自主学习的习惯和实事求是的工作作风； 3.要求学生具有良好的团队精神和协作意识和集体荣誉感； 4.培养专业、细致的匠人精神。

## Slide 6
重点与难点
教学重、难点 | 详细知识与技能点
教学重点 | 绘制二维图形的方法，点、直线、构造线的操作
教学难点 | 多段线、多线的操作

## Slide 7
多种线条综合应用
1
2
绘制二维图形的方法
点、直线、构造线、多段线、多线
项目三
多种线条综合应用

## Slide 8
绘制二维图形的方法
1

## Slide 9
绘制二维图形的方法
为了满足不同的用户需要，体现操作的灵活性、方便性，用户可以使用“绘图”菜单、“绘图”工具栏、绘图命令三种途径来绘制二维图形。
1、使用“绘图”菜单
绘图菜单如下图所示，其中包含了 Auto CAD几乎所有的绘图命令，可以通过选择该菜单中的命令或子命令，绘制出相应的二维图形。

## Slide 10
绘制二维图形的方法
2、使用“绘图”工具栏
绘图工具栏的每个工具按钮都对应于绘图菜单中相应的绘图命令，用户单击它们可执行相应的绘图命令，如下图所示。
3、使用绘图命令
在命令提示行后输入绘图命令，按“Enter”键或空格键，并根据提示行的提示信息进行绘图操作。

## Slide 11
练习一
打开Auto CAD，练习绘制二维图形的三种方法操作。
1
4
3
2
方法1：通过“绘图”菜单。
方法2：通过“绘图”工具栏。
练习绘制二维图形，保存文件。
方法3：通过“绘图”命令。

## Slide 12
点、直线、构造线、多段线、多线
2

## Slide 13
点
绘制单点或多点
①命令执行方式
菜单栏：绘图→点→单点
绘图→点→多点
工具栏：
命令行：PO
②操作命令内容
命令：执行上述方式之一
指定点：移动十字光标到所需的位置，单击鼠标左键。

## Slide 14
点
绘制定数等分点
①命令执行方式
菜单栏：绘图→点→定数等分
命令行：DIV
②操作命令内容
命令：执行上述方式之一
选择要定数等分的对象
输入线段数目或[块（B）]
绘制定距等分点
①命令执行方式
菜单栏：绘图→点→定距等分
命令行：ME
②操作命令内容
命令：执行上述方式之一
选择要定距等分的对象
指定线段长度或[块（B）]

## Slide 15
练习二
打开Auto CAD，如下图，将100mm长的直线按照20mm等分。
绘制定数等分点
绘制定距等分点

## Slide 16
直线
绘制直线
①命令执行方式
菜单栏：绘图→直线
工具栏：
命令行：L
②操作命令内容
命令：执行上述方式之一
指定第一点：
指定下一点或[放弃（U）]：
指定下一点或[闭合（C）/放弃（U）]：

## Slide 17
练习三
利用LINE命令绘制如下图所示的“台阶”图形。

## Slide 18
构造线
绘制构造线
①命令执行方式
菜单栏：绘图→构造线
工具栏：
命令行：XL
②操作命令内容
命令：执行上述方式之一
XLINE 指定点或【水平（H）/垂直（V）/角度（A）/二等分（B）/偏移（O）】：

## Slide 19
多段线
绘制多段线
①命令执行方式
菜单栏：绘图→多段线
工具栏：
命令行：PL
②操作命令内容
命令：执行上述方式之一
指定起点：
当前线宽为 0.0000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]：

## Slide 20
多线
绘制多段线
①命令执行方式
菜单栏：绘图→多线
命令行：ML
②操作命令内容
命令：执行上述方式之一
当前设置: 对正=上，比例=20.00，样式
=STANDARD
指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]：
指定下一点：

## Slide 21
练习四
利用多线命令绘制如下图所示的“某街道公园景观设计方案”中办公楼建筑平面图，尺寸如图所示。

## Slide 22
总结与评价
评价 | 自评 | 互评 | 教师考评 | 总评
课前预习情况 |  |  |  | A（ ） B（ ） C（ ） D（ ）
课中学习参与度 |  |  |  | 
课中练习完成度 |  |  |  | 
其他内容 |  |  |  | 
项目

## Slide 23
总结与评价
明确 Auto CAD 2007 中绘制二维图形的三种方法
理解 Auto CAD 2007点、直线、多段线等操作方法
掌握多种线条综合应用的绘制方法

## Slide 24
24
利用Auto CAD 绘制如下建筑平面图。
课后作业
作业：
矩形、正多边形、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧命令。
预习：

## Slide 25
THANK YOU FOR WATCHING
感谢聆听